建设项目环境影响报告表

项目名称：揭阳产业园磐东铭思达五金厂扩建项目

建设单位（盖章）：揭阳产业园磐东铭思达五金厂

编制日期：2020年8月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别――按国标填写。

4．总投资――指项目投资总额。

5．主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本状况

| 项目名称 | 揭阳产业园磐东铭思达五金厂扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 揭阳产业园磐东铭思达五金厂 |
| 法人代表 | 胡炳添 | 联 系 人 | 胡炳添 |
| 通讯地址 | 揭阳产业转移工业园磐东北河社区工业区 |
| 联系电话 | 13924440478 | 传真 | / | 邮政编码 | 522000 |
| 建设地点 | 揭阳产业转移工业园磐东北河社区工业区 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 扩建√ 技改 | 行业类别及代码 | C3360金属表面处理及热处理加工 |
| 占地面积 （平方米） | 400 | 建筑面积 （平方米） | 400 |
| 总投资 （万元） | 50 | 其中:环保投资（万元） | 10 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 （万元） | 0.8 | 预期投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模: 一、工程内容 1、原有项目内容 揭阳产业园磐东铭思达五金厂位于揭阳产业转移工业园磐东北河社区工业区（项目中心坐标：东经116°18′07.32′′，北纬23°34′10.89′′），根据揭阳市环境保护局（2）《关于揭阳产业园磐东铭思达五金厂建设项目现状环境影响评价报告的备案函》（揭市环（产业园）备[2017]21号），主要年生产餐具约300万件，占地面积800m2，建筑面积800m2。 |

2、扩建项目内容 现企业由于市场要求扩大经营，拟利用已建厂房建设揭阳产业园磐东铭思达五金厂扩建项目。本次扩建项目总投资50万元，环保污染防治投资10万元，占地面积400m2，建筑面积400m2，扩建项目主要是喷漆生产线，年加工五金件25万个、塑料件25万个。 本扩建项目地理位置图、四至图及平面布局图见附图1、附图2、附图3。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件的要求及建设单位的具体情况，该项目需要办理环保报建手续。按《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017 年，2018年4月修改版）的相关规定：“二十二金属制品业”中 “68表面处理及热处理加工” ，不属于“有电镀工艺的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌”，应编制环境影响报告表，因此本项目需要编制环境影响报告表。 二、工程规模 1、建设规模与工程组成 扩建工程占地面积400m2，建筑面积400m2。对原有的揭阳产业园磐东铭思达五金厂五金件、塑料件加工建设项目的车间进行调整，建设喷漆车间，其他配套设施依托原有项目。详见表 1。 表 1 项目工程组成 序号 设施分类 设施名称 建设规模 备注 1 主体工程 喷漆车间 单层，占地400m2，建筑面积400m2，用于喷漆 本次扩建，利用原有项目车间改建而成 抛光车间 单层，占地100m2，建筑面积100m2，用于抛光 已建，由原先的200m2调整为100m2 离心甩干车间 单层，占地50m2，建筑面积50m2，用于离心甩干 已建 机加工车间 单层，占地100m2，建筑面积100m2，用于五金生产 已建，由原先的400m2调整为100m2 办公室 单层，占地30m2，建筑面积30m2，用于办公 已建 2 公用工程 供水系统 市政供水 / 供电系统 市政供电 / 3 环保工程 废气 有机废气采用水喷淋+UV光解装置+活性炭处理后达标排放 / 废水 喷淋废水经沉淀处理后回用于喷淋；生活污水采用三级化粪池处理后进入市区西区污水处理厂作深入处理 / 固废 废包装桶交由供应商回收，废水性环保纳米漆渣、废活性炭、废紫外灯管交由有资质的单位处理；残次品统一收集后外卖给回收单位；生活垃圾交由环卫部门处理 / 噪声 采取降噪、减震、消声等措施 / 2、产品方案 本次扩建主要从事塑料件、五金件的加工，生产中所需的原辅材料均为外购。项目产品方案见表2： 表2 项目主要产品及年产量 主体工程名称 年运行时间 主要产品名称 设计能力 （吨/年） 备注 抛光车间 300天 不锈钢餐具 300万件/年 现有已建 喷漆车间 塑料件 25万个/a 本次扩建 五金件 25万个/a 本次扩建 3、主要原辅材料 表 3 原辅材料用量一览表 生产线建设情况 名称 用量 最大存储量 备注 水抛光 （已建） 不锈钢餐具 300万件/a 50万件 外购 除油水 6t/a 2t 外购 抛光剂 5.6t 0.5t 外购 不锈钢钢珠 2吨/a 0.5t 外购 喷漆生产线（本次扩建） 五金件 25万个/a 5万个 外购 塑料件 25万个/a 5万个 外购 水性环保纳米漆 0.5吨/a 0.1t 外购 注：（1）水性环保纳米漆，纳米漆采用新型的纳米材料，纳米漆的性能属于乳胶漆中一个大跨度，比一般乳胶漆在耐擦洗，抗污抗碱方面提升较大。纳米漆的特点有：无毒无害，防霉耐擦洗，施工方便，耐化学侵蚀。 4、主要设备设施 厂区扩建前后设备变化情况如下表所示。 表 4 厂区现有工程及扩建工程主要设备一览表 现有工程 扩建工程 扩建完成后工程 原有工程设备名称 数量（台） 扩建工程设备名称 数量（台） 扩建工程设备名称 数量（台） 抛光生产线 水抛光机 20 喷漆生产线 手动自动一体喷漆机 1 抛光生产线 水抛光机 20 离心机 5 离心机 5 冲床 15 冲床 15 导轨机 1 导轨机 1 喷漆生产线 手动自动一体喷漆机 1 5、扩建项目资（能）源消耗量 （1）给排水 给水系统：项目用水全部由市政自来水厂供给，主要用水为生产用水。 排水去向：厂区实行雨污分流。雨水通过厂区雨水管道排入雨水管网。 本扩建项目项目生活污水经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排入揭阳市产业园市区西区污水处理厂作深入处理，污水处理厂尾水排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）“城镇二级污水处理厂”第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准的较严者。 项目有机废气喷淋尘废水经沉淀后回用于喷淋过程，回用水均执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水。 （2）用能 扩建完成后用电为市政电网供电，年用电量约3万千瓦时/年。 表5 项目扩建前后用能一览表 项目 用 情况 原有项目 扩建项目 扩建后企业的整体情况 用电量 2万千瓦时/年 3万千瓦时/年 5万千瓦时/年 6、劳动定员及工作制度 原有项目员工人数6人（厂区食宿0人），扩建项目新增人数25人（厂区食宿0人），扩建完成后共有员工31人，0人在厂区食宿。年工作日300天，一班制，工作时间每天8小时。 三、项目四至情况及选址情况 （1）地理位置及四至情况 揭阳产业园磐东铭思达五金厂扩建项目选址于揭阳产业转移工业园磐东北河社区工业区，项目北面为道路，西面为厂房，南面和东面间隔道路为厂房。 （2）项目选址合理性分析 ①根据《揭阳市城市总体规划（2011-2035 年）》，项目所在地属于村庄建设用地，不属于居民、基本农田、自然保护区等非建设区；项目选址符合《揭阳市城市总体规划（2011-2035 年）》的要求。 ②本扩建项目在原有厂房内进行扩建，不增加用地，选址依旧符合磐东街道的要求。 综上所述，本项目符合国家及地方的土地利用规划，从城市发展的角度出发，本项目随着城市发展需要进行搬迁或功能置换。 因此本项目的选址情况是可行的。 四、规划产业政策相符性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目属于塑料件和五金件加工，不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修订）及《广东省优化开发区产业发展指导目录（2014 年本）》中限制类和淘汰类项目，应为允许类，符合国家及地方产业政策。 （2）本项目与环境规划相符性规划 ①大气环境功能规划：根据《印发〈揭阳市环境空气质量功能区划〉的通知》（揭府[1999]66 号）和《揭阳市环境保护规划（2007-2020 年）》，不属于划定的环境空气质量一类功能区范围，故项目所在区域环境空气按二类功能区执行。 ②噪声环境功能规划：根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020 年）》、《广东省环境保护规划》，本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区。本项目不在规划的声环境功能区划范围内，故项目所在区域声环境按2 类功能区执行。参照《声环境质量标准》（GB3096-2008）声环境功能划分，拟按2 类功能区进行评价。 ③水环境功能规划：根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）和《揭阳市环境保护规划（2007-2020 年）》，本项目周边主要水体为榕江北河（汤南至吊桥河下2km），榕江北河（汤南至吊桥河下2km）水质目标均为Ⅱ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 综上所述，本项目符合揭阳市生态环境保护规划。 （3）其他规划相符性分析 ①与揭阳市流域及环保规划相符性分析： 根据《揭阳市环境保护规划（2007-2020 年）》、《广东省环境保护规划》，项目所在地的环境功能区划最近的水体—榕江北河（汤南至吊桥河下2km），属Ⅱ类水环境功能区；本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区。 ②与《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知（揭府办〔2015〕37 号）》相符性分析： 根据《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2015〕37 号）：“严格流域环境准入、榕江流域内坚持空间准入、总量准入、项目准入“三位一体”的环境准入制度，禁止新建、扩建电镀（含有电镀工序的线路板厂）、印染、化学制浆、造纸、鞣革、冶炼、铅酸蓄电池、危险废物处置及排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物的涉水重污染项目和存在重大环境风险、环境安全隐患的项目；积极引导企业转型升级，向低污染绿色产业转变”。 本项目属于塑料件和五金件加工，不属于上述禁止准入行业，符合《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2015〕37号）的相关要求。 ③《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域水质达标方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）的相符性分析： 根据《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域水质达标方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）要求：“加快推进落后产能淘汰。制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，大力推进造纸、纺织印染、酿造、电镀、化工、小钢铁等重污染行业落后产能的淘汰退出。”“榕江南河三洲拦河坝上游、榕江北河桥闸上游、集中式饮用水源地及上游集水区域禁止新建和扩建制浆、造纸、印染、电镀、鞋革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造、生物制药、危险废物综合利用或处置等重污染项目，禁止新建和扩建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属和持久性有机污染物项目，以及存在重大环境风险和环境安全隐患的项目。” 本项目属于塑料件和五金件加工，不属于上述禁止准入行业，且项目不涉及水源保护区范围，符合《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域水质达标方案的通知》（揭府办〔2017〕94 号）的相关要求。 ④与《中共揭阳市委办公室揭阳市人民政府办公室关于印发《揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（揭委办发【2018】26号）》的相符性分析： 根据《中共揭阳市委办公室揭阳市人民政府办公室关于印发《揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（揭委办发【2018】26 号）》中第40 条中指出：“严格项目准入，全面落实工业园区及交通、产业、能源、自然资源开发等重点领域规划环境影响评价有关要求，除已通过规划环评审查、符合园区准入要求的工业园区外，禁止新建电镀、印染、酸洗、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序的重污染项目”。 本项目属于塑料件和五金件加工，不属于电镀、印染、酸洗、电解抛光、电泳加工及其他含涉酸表面处理工序的重污染项目。因此，项目符合《中共揭阳市委办公室揭阳市人民政府办公室关于印发《揭阳市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020 年）的通知》（揭委办发【2018】26 号）》的相关要求。 ⑤与“ 三线一单” 相符性分析： 根据环境保护部印发的《“十三五”环境影响评价改革实施方案》，“三线一单”是以改善环境质量为核心，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线落实到不同的环境管控单元，并建立环境准入负面清单的环境分区管控体系。 “三线一单”是推动生态环境保护管理系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的重要抓手，是推进战略和规划环评落地、环境保护参与空间规划和优化国土空间格局的基础支撑，是实施环境空间管控、强化源头预防和过程监管的重要手段。以下是本项目与“三线一单”的相符性分析： （1）生态保护红线：本项目位于揭阳产业转移工业园磐东北河社区工业区主要从事塑料件和五金件加工，本项目不在生态严格控制区内，项目的建设符合生态保护红线要求。 （2）资源利用上线：项目施工过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （3）环境质量底线：本项目大气环境现状、声环境现状良好。项目附近水体锡中潭边渡断面水质现状属于轻度污染。本项目生活污水经三级化粪池处理后用纳入市区西区污水处理厂深度处理，不会增加附近水体的污染负担，符合环境质量底线要求。 （4）负面清单：本项目位于揭阳产业转移工业园磐东北河社区工业区，不在环境功能区负面清单内。 所以，本项目符合“三线一单”的要求。 综上所述，本项目符合揭阳市环保规划。 五、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 揭阳产业园磐东铭思达五金厂于揭阳产业转移工业园磐东北河社区工业区。项目北面为道路，西面为厂房，南面和东面间隔道路为厂房。项目地理位置图，四至图见附图。 （一）项目周边主要环境问题 项目所在地主要的污染源为周边厂等生产过程中产生的废气、机械设备噪声、工业固体废物、废气、员工的生活污水、生活垃圾等，另工业区内进出车辆噪声、尾气、扬尘也会对周围环境产生一定的影响，本地区综合环境质量一般。 （二）现有厂区污染情况 本厂区现有员工产生的生活污水、噪声、废气、固废等方面。现有项目运行至今尚未收到投诉。结合厂区的实际运行情况和环保措施实施情况，项目产生的主要污染物和需整改的环保措施如下所述。 1、现有项目工艺流程 图1 抛光工序及产污环节 2、污染情况 （1）废水 现有项目主要是生活污水的产生。 根据《揭阳产业园磐东铭思达五金厂建设项目现状环境影响评价报告》及揭阳市环境保护局（2）备案函（揭市环（产业园）备[2017]21号），生活污水年排水量为40t/a；经三级化粪池处理达到《城市污水再生利用绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）的非限制性绿地限值要求，回用于厂区绿化。清洗废水经一体化污水处理设施处理后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准后回用生产，不外排。 （2）废气 根据《揭阳产业园磐东铭思达五金厂建设项目现状环境影响评价报告》及揭阳市环境保护局（2）《关于对揭阳产业园磐东铭思达五金厂建设项目现状环境影响评价报告的批复》（揭市环（产业园）备[2017]21号），项目产生的废气主要是配置药剂时产生的酸性气味，用于药剂用量较少，而且配置过程需要经过稀释，药剂浓度控制在15%左右，因此产生酸性气味浓度较低，因此本项目废气无组织排放即可满足环境要求，不会对周边敏感点产生影响 （3）噪声 本项目主要设备有抛光机、自动清洗机、离心甩干机等生产设备运行过程产生的机械噪声，机械通风所用通风机运行时产生的噪声，噪声值为70-100dB(A)。经减震隔声和建筑隔声并加强管理后，项目厂界外1米噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周围声环境质量影响较小。 （4）固体废物 本项目运营期产生的固废主要来源有原料拆装时产生的废包装材料以及员工在厂区活动产生的生活垃圾，根据提供的资料，原料废包装材料为0.1t/a，均为资源型废物，现状为业主已交收购公司回收处理。员工在厂区活动产生的生活垃圾约1.5t/a 左右，统一用容器收集后定期交环卫部门清运处理，对外环境影响较小。 本项目均已安装环评及备案函的要求落实环保措施无需整改。

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 揭阳市位于广东省东部，榕江从市区穿梭而过，东邻汕头市、潮州市，西接汕尾市，南濒南海，北靠梅州市。 揭阳产业转移工业园，2016年12月14日成立，简称：揭阳产业园。2016年12月，揭阳市下发了《中共揭阳市委、揭阳市人民政府关于撤销揭阳市蓝城区管理委员会的通知》，撤销蓝城区管委会，其职责整合划入揭阳产业转移工业园管理委员会，简称揭阳产业园管委会。原蓝城区管委会代管的磐东街道、月城镇、桂岭镇、霖磐镇、白塔镇、龙尾镇调整由揭阳产业园管委会代管。 揭阳产业园，位于广东省东南部，东与榕城区、揭东区接壤，西与揭西县相连，南邻榕江、普宁市，北临梅州市丰顺县。位于广东省东南部，东与榕城区、揭东区接壤，西与揭西县相连，南邻榕江、普宁市，北临梅州市丰顺县。揭阳产业园是著名的侨乡，揭阳产业园素有亚洲玉都、中国玉都、中国五金基地市之称，揭阳产业园大力发展玉器产业、五金产业、高新科技产业等，并将重点放在打造揭阳产业转移工业园玉都新城。 磐东街道是揭阳市区一个以农村人口为主的乡镇。 地理位置优越，位于榕江北河之滨，环市北路（省道236、阳美路）、环市西路、西马路穿境而过。 磐东素以“金玉”闻名。揭阳市是中国唯一一个五金基地市，享有“中国玉都”、“亚洲玉都”之称。磐东内城西村是揭阳市五金产业发源地，与乔林乡（包括乔南村、乔东村和乔西村）同为揭阳市最主要的五金加工基地之一。 阳美村这一全国乃至亚洲最大的中高档翡翠加工销售集散地，与乔林乡形成重要的玉器加工生产基地。项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 揭阳市位于粤东沿海中部，是粤东、赣南及闽西南等地区重要的交汇处。206、324国道穿境而过，有榕江、练江、龙江三大水系，榕江南北河是广东著名深水内河，被誉为“黄金水道”，惠来县沿海岸线长82公里，拥有神泉、靖海、资深等优良海港。 揭阳产业园地势自西北向东南逐渐倾斜。西北群山绵延 60 多公里，有海拔 1000 米以上的山峰 6 座，以海拔 1222 米的李望嶂为最高峰。山势陡峭，层峦叠嶂，谷峡壑深，林木参天，是造湖蓄水与发展旅游业的胜地。中部丘陵起伏，多为矮山,宜林宜果。东南部平原坦展，海拔一般在 20 米以下，最低为海拔 3 米；河流交错，土地肥沃，水源条件较好，适宜于发展“三高”农业。区域主要分布的地层为第四系坡积层，含水层（组）划分原则以沉积旋回为基础，工作区地下水不丰足，主要地下水赋存于砂性土层中，地下水类型属孔隙性潜水、孔隙微承压水，地下水的补给主要来源于大气降水及河水渗透。工作区水文地质条件简单， 区内地下水主要表现为第四系孔隙潜水和基岩表层， 裂隙水。孔隙水赋存于低洼处的残坡积物中和河床相冲洪积层中；基岩裂隙水赋存于风化岩石裂隙中，第四系孔隙潜水主要受大气降水补给，排泄于河谷等低洼处，地下水位随季节变化明显。地表水动态类型为降雨－径流－排泄型。 3、地质构造 (一)、岩土层的成因及形成时代 海陆交互沉积土：由灰黄白、红色、灰色粘土、砂、砾，有机质粘土组成，形成于第四纪中晚期。 (二)、区域地质构造 根据区域地质资料，区域构造以断裂为主，根据其展布特征和成因联系划分为东西向构造、北东向构造和北西向构造。北东向构造规模巨大，是本区的主导构造。 (1)北东向断裂带 该组断裂是闽粤沿海的主干构造，规模宏大。直至新构造时期，部分断裂或断裂的某些地段仍有一定的活动性。近年来路线水准测量资料证实，这组断裂现今仍在活动。 (2)北西向断裂带 这组断裂带主要分布在沿海地区，形成于燕山期和喜山期，截切北东向、东西向断裂，显示其较新活动性。与北东向相比，其规模较小，是区域中、强震的发震构造之一。区域北西向断裂主要有：榕江断裂带、韩江断裂带、练江断裂带以及黄岗水断裂带。 (3)北东东向—东西向断裂 该组断裂生成期最早，大多始于加里东期，断裂地表所见多呈不连续分布，单条断裂规模不大且延伸不远。重磁测量显示：此组断裂截断了陆上延入海域的北东向断裂，控制了近期小震的分布，表现出较强的新活动性。此组断裂在区域最大的有：河源—丰顺断裂带、海丰—惠来断裂带以及广东滨海断裂带。 4、气候特征 揭阳市境属亚热带季风气候，日照充足雨量充沛，终年无雪少霜，年平均气温21.4℃，年太阳辐射总量为每平方厘米115—156千卡，年平均降水量在1720—2100毫米之间，是全国光、热、水资源最为丰富的地区之一。夏秋间常受强热带风暴袭击，有时因季风活动反常或寒潮侵袭，会出现冬春干旱或早春低温阴雨天气。 5、水文特征 揭阳市濒临南海，海岸线长达82公里。境内集水面积100平方公里以上的河流有榕江、练江、龙江和雷岭、鳌江、西石湖、铭湖7条。榕江发源于陆丰凤凰山，自西南向东南横贯揭阳境内，至牛田洋注入南海，流域面积4408平方公里，主流长度175公里，其中揭阳市境内流程133.7公里，集水面积2800.87平方公里。榕江一级支流有上砂水、横江水、龙潭水、石肚水、经富水、洪阳河、北河7条。二级支流有灰寨水、新西河、枫江3条。三级支流有车田水1条。其一级支流北河为榕江最大支流，发源于丰顺县桐梓洋，自丰顺龟头村入揭阳境内，至揭东炮台双溪嘴汇入榕江，流域面积1629平方公里。练江发源于普宁市寒妈径，过普宁境内经潮阳海门注入南海，流域面积1353平方公里，河流长度72公里，其中本市境内流程31公里，集水面积500.43平方公里。龙江发源于普宁市南水凹，经惠来南海哨所注入南海，流域面积1164平方公里，河流长度82公里。 6、植被 揭阳产业园山地植被主要有：针叶阔叶混交林，马尾松芒萁山草林，杉、竹林。 针叶阔叶混交林，主要分布在坪上一带，主要树种有马尾松、牛包衣、椆、山犁等，还夹有部分黄竹林，林下大部分为芒萁，小部分为山草。 马尾松、芒萁、岗松、山草林，分布广、面积大，占全县山地植被面积的80%以上。虽马尾松下多为芒萁、山草，并散生有零星“桃金娘”及其他小灌木，但仍存在不同程度的水土流失现象。 杉、竹林，主要分布在大洋、西田一带。竹林除一部分分布黄竹在山上外，大部分分布在河流两岸。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、行政管辖及人口 揭阳产业园总人口40万人，汉族，居民主要有潮人，民风淳朴，人民勤劳智慧，历代贤达志士辈出。 2、地区经济发展概况 2015年，全市生产总值910.1亿元，比上年增长8.3%，年均增长10.2%；一般公共预算收入47.2亿元，比上年增长14.4%，年均增长15.2%；税收总收入92.3亿元，比上年增长1.4%，年均增长8.6%；城乡居民人均可支配收入1.68万元，比上年增长10.3%，年均增长12.8%。二是增长呈协调性。区域发展能力提升，投资、出口、消费均衡增长。2015年，全市固定资产投资391.9亿元，年均增长19.7%，五年累计达到1383亿元，是“十一五”时期的1.94倍；出口总值27.6亿美元，年均增长3.4%；社会消费品零售总额443.1亿元，年均增长13.4%。三是增长呈持续性。基础建设对发展的支撑能力显著增强，五年累计完成投资341亿元。其中：交通建设完成投资107亿元，厦深铁路建成通车，一大批省道改造项目和潮州港亚太通用码头一期工程、潮州港进港公路建成，潮惠、宁莞、大潮高速潮州段动工建设，潮州大桥、韩江东西溪大桥等项目加快推进，新改建县乡公路190公里、通村公路1245公里，立体化交通路网逐步形成；电网建设完成投资26.8亿元，新改建了一批电网重点工程，供电保障能力有效提升；信息化建设完成投资48亿元，信息网络体系更加完善；水利建设完成投资15亿元，沟尾溪、内洋南总干、河内湖三大涝区整治工程扎实推进，引韩济枫应急工程及一批农村水系连通工程完工投用。 现代农业园区、农业标准化示范基地及“菜篮子”基地建设扎实推进，农业龙头企业和流通组织示范带动作用持续增强，粮食种植面积保持稳定，单丛茶、铁皮石斛、水产养殖等特色农业加快发展，凤凰单丛乌龙茶资源利用和品质提升关键技术及产业化项目获得省科技奖一等奖。二是工业发展水平提升。陶瓷、服装等传统产业加快发展，电子、信息等新兴产业逐步形成，临港产业规模不断壮大，新增上市公司5家，新认定为高新技术企业37家。创新驱动及品牌标准战略有效实施，构建了中山-潮州“市、区、镇、企”四级创新联盟，建成一批质检机构、研发中心、专业镇，专利申请量和授权量均居全省第10位，我市被认定为国家知识产权试点城市。2015年，全市规模以上工业增加值361.2亿元，增长7.8%，年均增长16.2%。三是第三产业不断壮大。全市旅游规划启动修编，古城文化旅游区建设成效明显，引客入潮效果良好，2015年全市接待海内外游客921万人次，实现旅游收入141.6亿元。市跨境电子商务协会成立运营，与阿里巴巴、京东商城等合作平台有效搭建，饶平成为国家电子商务进农村综合示范县。商贸物流、金融服务等发展水平不断提升，2015年全市金融机构存款余额1076亿元、贷款余额369亿元，分别比年初增长7.2%、3.3%，年均增长10.5%和10.9%。 3、文化教育 全区现有中小学校296 所，在校学生223540人，全区小学适龄儿童入学率达到100%，毕业生升学率达100%；初中净入学率达到98.55%，年巩固率达到98.42%；“三残”学龄儿童入学率达到100%，年巩固率达到98.28%以上，普九事业各率均达到或超过省的指标要求。高中阶段教育发展迅猛，全区共有普通高中12所，在校学生28278人，每万人口在校普通高中生按户口人口计为255 人，按常住人口计为285 人，居全市前列；职业高中4所，在校学生2457人。 4、公共卫生事业 全区卫生事业快速健康发展。现有各级各类医疗卫生机构24个，其中镇级卫生院（医院）14所，社区卫生服务中心1所，区卫生直属机构有县人民医院、中医医院、 疾病预防控制中心、卫生监督所、慢性病防治站、妇幼保健院、卫生学校、采血站。全区现有病床总数745张，卫生人员1275人。主要医疗设备有600CT二台、500mAX 光机六台、彩色B超机一台，普通医疗仪器设备585台（件）。 5、文物保护设施 拟建项目地块附近无国家、省、市级的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、森林公园，无文物古迹和文物保护目标。另外，在上述范围内亦无国家和地方规定的珍稀、特有野生动植物存在。 三、地表水功能区划 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号）和《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》，项目纳污水体榕江北河（汤南至吊桥河下2km），水功能为“综合”，属于Ⅱ类水质目标。地表水环境功能区划见附图。 四、环境空气功能区划 根据《印发〈揭阳市环境空气质量功能区划〉的通知》（揭府[1999]66号）和《揭阳市环境保护规划（2007-2020）》，揭阳市一类环境空气质量功能区为：揭阳市黄岐山风景名胜区、普宁市莲花山保护区和云落旅游区、揭西县广德庵风景保护区，其他区域为二类环境空气质量功能区。项目位于揭阳市产业园磐东街道，不在上述一类环境空气质量功能区，属于二类环境空气质量功能区。揭阳市环境空气质量功能区划及执行标准见表6。 表6揭阳市环境空气质量功能区划及执行标准一览表 功能区类别 适用区域 执行排放标准 一类区 揭阳市黄岐山风景名胜区（面积12.2km2）、普宁市莲花山保护区（面积35km2）、揭西县广德庵风景保护区（面积6.9km2） 一级标准(禁止新、扩建污染源，一类区现有污染源改建时执行一级标准) 二类区 一类环境空气质量功能区外的其他地区 二级标准 五、声环境功能区划 项目所在地目前未划分声环境功能区划，由于项目所在地离开居民区较近，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）声功能区分类的原则，则项目所在地列为2类声环境功能区。 项目选址所在区域环境功能属性见表7。 表7 项目环境功能属性 序号 功能区类别 功能区分类及执行标准 1 水功能区 榕江北河（汤南至吊桥河下2km），水功能为“综合”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 2 大气功能区 二类区 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 3 环境噪声功能区 2类区 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 基本农田保护区 否 5 风景保护区 否 6 水库库区 否 7 饮用水水源保护区 否 8 城市污水集水范围 是 9 是否属于环境敏感区 否

# 环境质量状况

建设项目所在地区域规划、环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1. 大气环境质量现状 项目所在区域属于环境空气质量功能区的二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ 2.2-2018）中环境空气质量现状调查与评价，本项目属于三级评价。因此本项目根据《揭阳市环境质量报告书（2017年度公众版）》：2017年揭阳市区城市环境空气质量达标。六个参评项目均达标，其中，臭氧、细颗粒物达标率为94.8%、99.5%，其余项目达标率均为100.0%。全年有效监测天数365天，达标天数为344天，达标率为94.2%，比2016年上升1.6个百分点；其中，空气质量指数类别优131天，占35.9%；良213天，占58.4%；轻度污染21天，占5.8%。空气中主要污染物为PM2.5。与2016年相比，城市环境空气质量综合指数下降3.7%，在全省排名第12名，比2016年上升3个名次。 揭阳市区二氧化硫年日均值为15微克/立方米，与2016年持平。日均值范围在5~31微克/立方米之间，年日均值及日均值均达标。季日均值以第四季度最高，为18微克/立方米，第一季度最低，为13微克/立方米。 揭阳市区二氧化氮年日均值为25微克/立方米，与2016年持平。日均值范围在8~64微克/立方米之间，年日均值及日均值均达标。季日均值以第一季度最高，为31微克/立方米，第三季度最低，为17微克/立方米。 揭阳市区一氧化碳日均值在0.6-1.7毫克/立方米之间，达标率为100.0%；年日均值第95百分位数浓度为1.3毫克/立方米，比2016年下降13.3%；季日均值第95百分位数浓度以第一季度最高，为1.5毫克/立方米，第三季度最低，为1.0毫克/立方米。 揭阳市区臭氧日最大8小时均值在16-210微克/立方米之间，达标率为94.8%，除了第一季度，其余各季度均出现不同程度超标现象；年日最大8小时均值第90百分位数浓度为146微克/立方米，比2016年上升12.3%；季日最大8小时均值第90百分位数浓度以第四季度最高，为162微克/立方米，超标0.01倍，其余各季均达标，第一季度最低，为132微克/立方米。 揭阳市区环境空气PM10年日均值为55微克/立方米，比2016年下降8.3%；日均值范围在14~141微克/立方米之间，年日均值及日均值均达标。季日均值以第一季度最高，为69微克/立方米；第三季度最低，为39微克/立方米。 揭阳市区环境空气PM2.5年日均值为34微克/立方米，比2016年下降12.8%；日均值范围在7~98微克/立方米之间，达标率为99.5%；第四季度达标率为97.8%，其余各季度达标率均为100.0%。第一、第四季度季日均值超标倍数分别为0.29、0.20，其余各季度均达标；季日均值以第一季度最高，为45微克/立方米，第三季度最低，为21微克/立方米。 揭阳市区降尘年月均值为4.72吨/平方公里·月，未出现超标现象，比上年5.04吨/平方公里·月下降0.32吨/平方公里·月，月均降尘量范围为2.75-6.84吨/平方公里·月，达标率100%；最高监测值出现在十二月份的新兴测点，为6.98吨/平方公里·月。 2、水环境质量现状 本项目周边主要水体为榕江北河，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号文），榕江北河水质目标均为Ⅱ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本项目的生活污水经三级化粪池处理后排入市区西区污水处理厂，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境(HJ 2.3—2018)》，本项目属于三级B评价等级。项目附近水体为榕江北河，了解项目附近水体榕江北河水环境质量现状，本评价采用2018年揭阳市榕江水系水质监测数据，项目监测数据见表8。 表8 2018年揭阳市榕江水系水质监测结果 （单位：mg/L，除pH值、粪大肠菌群外，水温单位为℃、粪大肠菌群为个/L） 江段 断面名称 项目 pH值 CODCr 总磷 溶解氧 CODMn BOD5 氨氮 LAS 粪大肠菌群 执行标准 榕江北河 锡 中 潭 边 渡 样品数 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Ⅱ 年均值 6.63 14.2 0.09 5.2 3.7 2.2 0.47 0.049 1273 最小值 6.94 15. 0.10 5.4 5.3 2.8 0.51 0.112 1400 最大值 6.23 13.2 0.07 5.0 3.1 1.5 0.40 0.05(L) 940 超标率% 0.0 4.2 0.0 0.0 12.7 0.0 4.2 0.0 － 注：*SS引用《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 监测结果表明，锡中潭边渡断面各项指标均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准限值，表明项目附近水体现状基本能保持良好状态。 3、声环境质量现状 项目所在区域属于声功能区的2 类区， 根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目所在区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准。 本次环评在项目厂界共设3个监测点，西边与其他厂房相连接。本项目委托广东市恒力检测股份有限公司对项目所在区域噪声进行监测，见下表。 表9建设项目周围环境噪声现状监测结果 单位：dB(A) 测点编号 监测位置 监测结果（Leq[dB(A)]） 标准 2020.08.14 2020.08.15 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1 项目东边外1m 58.9 47.6 58.8 49.1 60 50 N2 项目南边外1m 59.2 48.5 58.6 49.1 60 50 N3 项目北边外1m 58.7 48.3 59.2 48.9 60 50 由监测结果可知，项目各厂界均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的2类标准。说明项目所在地目前的声环境质量较好。 4、生态环境质量现状 根据现场踏勘和调查，地处亚热带地区，受南亚热带海洋季风气候影响，有利于南亚热带季风常绿阔叶林发育生长，物种比较丰富，生态环境质量较优越。 工程受益范围为平原区，大部分为农田，受益范围南面山岭为林木、灌木、杂草等覆盖，森林覆盖率较高，主要林木为马尾松、湿地松、杉木、桉树和其它杂木等，未发现野生珍稀动植物和国家重点保护的动植物不属于生态环境保护区，没有特别受保护的生境和生物区系及水产资源。本项目所在地处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，不会对生物栖息环境造成较大影响，不改变现有生态环境。 5、土壤环境质量现状 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为塑料件和五金件加工，属于“其他行业”，为Ⅳ类，根据导则，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别): （1）水环境保护目标：保护榕江北河（汤南至吊桥河下2km）水体水质。使其满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 （2）环境空气保护目标：应保证周围大气环境达到保护人群健康和动植物在长期和短期接触情况下不发生伤害所需要的环境质量要求，即保护该区环境空气质量不因本项目的兴建而超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）声环境保护目标：保护拟建项目及其周围地区的声环境质量并符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （4）生态环境保护目标：做好绿化美化规划，加强厂区内外的绿化，维护良好的生态环境。 （5）环境敏感点：项目周边的环境敏感点主要为下表。 表10 主要保护目标 环境要素 敏感目标 方位 距离 规模 环境功能 大气环境 棉浦 西南面 224m 5300人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 徐杨 东南面 442m 5000人 水环境 榕江北河 东面 167m — 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类 声环境 区域声环境 — — — 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、大气环境质量标准 项目所在地属环境空气二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中的二级标准。TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002），具体见表11。 表11 环境空气质量标准 序号 污染物名称 取值时间 二级标准 单位 1 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NOx 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 3 PM10 年平均 70 24小时平均 150 4 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 5 TSP 年平均 200 24小时平均 300 6 CO 24小时平均 4mg/m3 7 O3 日最大8小时平均 160 8 TVOC 8小时均值 0.6 2、地表水环境质量 榕江北河（汤南至吊桥河下2km）执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，标准值见表12： 表12 《地表水环境质量标准》 项目 Ⅱ类 准限值 水温（℃） 周平均最大温升≤1 周平均最大温隆≤2 pH值（无量纲） 6-9 溶解氧 ≥6 mg/L 化学需氧量（CODcr） ≤15 mg/L 五日生化需氧量（BOD5） ≤3 mg/L 总磷（以P计） ≤0.1mg/L 氨氮（NH3-N） ≤0.5mg L 石油类 ≤0.05 mg/L 阴离子表面活性剂 ≤0.2 mg/ 总锌 ≤1.0 mg/L 总铁 ≤0.3 mg/L 粪大肠菌群 ≤2000个/L 3、声环境质量标准 声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，标准值见表13。 表13 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间（6:00~22:00） 夜间（22:00~6:00） 2类 60dB(A) 50dB(A) |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值的要求，标准值如表14所示。 表14 大气污染物排放限值（DB44/27-2001） 污染物 最高允许排放浓度mg/m3 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值mg/m3 排气筒高度 二级 周界外浓度最高点 非甲烷总烃 120 15m 8.4 4.0 2、本项目生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排入揭阳市产业园市区西区污水处理厂作深入处理，污水处理厂尾水排放执行《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）“城镇二级污水处理厂”第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准的较严者，见表15。 表15纳入市区西区污水处理厂水质标准(除pH外，单位mg/L) 序号 污染物名称 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段三级标准 ①.广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26 2001）第二时段一级标准中的“城镇二级污水处理厂：排放限值” ②.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 生活污水执行 排放标准值 ①和②两标准中较严者 1 pH 6-9 6-9 6-9 6-9 2 COD 500 40 50 40 3 SS 400 20 10 10 4 NH3-N -- 10 5 5 5 动植物油 100 10 1 1 项目有机废气喷淋尘废水经沉淀后回用于喷淋过程，回用水均执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水，见表16。 表16 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005） 控制项目 工艺与产品用水 pH（无量纲） 6.5-8.5 SS - BOD5 10 石油类 -- 3、项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，详见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放限值 厂界 级别 单位 排放限值 昼间 夜间 厂界外1米 2类 dB(A) 60 50 4、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；环境保护部《关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（公告 2013年 第36号，2013年6月8日）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其2013年修改单。 |
| 总量控制标准 | 建设单位应根据建设项目的废气、废水和固体废物等污染物的排放量，向上级主管部门和环保部门申请各项污染物排放总量控制指标。 1、现有项目总量控制指标 （1）废水总量控制指标：CODCr：0t/a；NH3-N：0t/a； （2）废气总量控制指标：非甲烷总烃：0t/a。 2、扩建项目总量控制指标 （1）废水总量控制指标：CODCr：0t/a；NH3-N：0t/a； （2）废气总量控制指标：非甲烷总烃：0.0133t/a。 3、扩建完成后项目总量控制指标 （1）废水总量控制指标：CODCr：0t/a；NH3-N：0t/a； （2）废气总量控制指标：非甲烷总烃：0.0133t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程： 1、本次扩建工程工艺流程图 生产工艺流程： 检验：需要喷漆的配件主要是五金件、塑料件，先经过人工检验，检验合格的金属件进入喷漆工序，该工序会产生不合格金属件； 挂件：经过检验工序的待加工五金件、塑料件，经过人工将五金件、塑料件挂在设备上，准备喷漆。 喷漆：喷漆房为封闭式，喷漆房主要由室体、喷漆引风系统、隔爆照明、安全防爆装置及电控系统组成。作业人员穿戴专业的防护设施，开启喷漆房处理系统风机，根据不同客户对不同产品的喷漆要求，水性环保纳米漆经过人工喷枪进行喷漆，涂完成后工件进入下一道工序，该工序会产生喷漆废气和漆渣等固废。喷漆废气通过风机进入喷漆废气处理装置处理后由15米高的排气筒排放，固废经过公司专门的危废暂存处暂存后定期委托有相应处理资质的单位进行处理。 烘干：喷漆完毕的工件需要在烘干线进行烘干，烘干废气经风机引出后入废气处理系统处理，处理后经同一根15米高的排气筒排放。 检验：检验员对喷完面漆的工件进行检验，主要检查漆面是否薄厚均匀，工件是全部被面漆覆盖，有无遗漏或瑕疵。 主要污染工序： 1、废水 项目扩建项目主要是员工生活用水和喷淋用水。 本扩建项目喷漆生产线产生的有机废气采用水喷淋+UV光解净化设备+活性炭处理，针对有机废气处理的喷淋塔废水约2吨/d（600t/a），循环水在使用和处理过程中会因蒸发等原因损耗，亏损量约为10%，亏损60t/a，则喷淋废水的产生量为540t/a；喷淋需补充新鲜用水60t/a。则喷淋塔用水量平均为60m3/a，损耗量为60m3/a。则本扩建项目产生的540t/a喷淋废水经沉淀池沉淀后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准后回用于废气喷淋，不外排。则项目生产废水产污情况见表18。 表18项目生产废水产排情况表 污水类型 项目 SS BOD 喷淋废水产生量：540t/a 产生浓度（mg/L） 300 200 产生量（t/a） 0.16 0.11 排放浓度（mg/L） 30 30 排放量（t/a） 0.016 0.016 生活用水：本扩建项目新增职工25名，厂内不设职工宿舍和食堂。项目生活污水主要是员工冲厕及清洁废水，根据《广东省用水定额》(DB44/T 1461-2014)，类比机关单位办公楼无食堂和浴室的用水定额为40升/人·日，则本项目生活用水量为1.0m3 /d（300t /a），产污系数按0.8计，项目生活污水产生量为0.8m3/d(240t/a)。该类污水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，本项目生活污水经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排入揭阳市产业园市区西区污水处理厂作深入处理。 表19 扩建项目生活污水产生情况一览表 废水量 污染物 CODCr BOD5 SS 氨氮 生活污水240t/a 浓度（mg/L） 250 150 150 25 产生量（t/a） 0.06 0.036 0.036 0.006 排放浓度（mg/L） 200 18 40 18 排放量（t/a） 0.048 0.0043 0.096 0.0043 扩建完成后，将厂区生活污水与原有的生活污水经三级化粪池经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排入揭阳市产业园市区西区污水处理厂作深入处理。 项目水平衡图见下图（单位：t/a）： 2、废气 本项目不设饭堂，不会产生饭堂油烟；本项目共设1条喷漆生产线，据建设单位提供资料，本项目采用外购已调配好的水性环保纳米漆，用水性环保纳米漆加水对五金件、塑料件进行喷漆及烘干，有机废气主要在喷漆、烘干过程挥发。 据建设单位提供资料，项目水性环保纳米漆的成分如下表20： 表20 水性环保纳米漆成分表 原料名称 成分 用量（t/a） 成分比重（%） 是否挥发性物质 成分含量比重（t/a） VOCs产生量（t/a） 固份产生量（t/a） 含水量（t/a） 水性环保纳米漆 水溶性树脂 0.5 12.5 否 0.0625 0 0.0625 0 助剂（流平剂、防污剂） 4 是 0.02 0.02 0 0 助溶剂（乙醇） 10 是 0.05 0.05 0 0 去离子水 73.5 否 0.3675 0 0 0.3675 合计 0.5 0.07 0.0625 0.3675 因此，本扩建项目的VOCs产生量为0.07t/a；水性环保纳米漆固化率为12.5%，固份的量约为0.0625t，附着率为50%，则漆雾产生量为0.0625t/a。 项目将五金件、塑料件喷漆线的有机废气和漆雾分别通过各自配备的密闭收集（收集率90%，处理风量共5000m3/h）收集后合并经水喷淋+UV光解净化设备+活性炭处理后再通过15米烟囱高空排放（共设1个排气口）。该处理方法的VOCs去除效率按90%计算，漆雾的去除效率按80%计，因此有机废气和漆雾的产排情况如下。 表21 有机废气和漆雾的产排情况 污染工序 排气筒 污染物 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 产生速率（kg/h） 排放量（t/a） 排放浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 喷漆、烘干工序 P1 有组织VOCs 0.063 5.25 0.026 0.0063 0.53 0.0026 有组织漆雾 0.0562 4.69 0.023 0.00562 0.47 0.0023 / 无组织VOCs 0.007 / 0.0029 0.007 / 0.0029 无组织漆雾 0.0063 / 0.0026 0.0063 / 0.0026 3、噪声 本扩建项目噪声源主要为喷漆生产线等设备的运行噪声。根据类比及相关资料，各设备平均噪声级见表22。 表22 主要设备平均噪声级 序号 设备名称 噪声值 备注 1 手动自动一体喷漆机 70~85 dB（A） 连续噪声 4、固体废物 扩建项目主要固废为废包装桶、残次品、生活垃圾、废活性炭、废紫外灯管、废水性环保纳米漆渣。 （1）生产固废 1）废包装桶 废包装桶（包括水性环保纳米漆），产生量约20个/年，收集后由供应商回收。 2）残次品 本改扩建的残次品主要是喷漆生产线产生的五金件、塑料件残次品。根据业主提供的资料，本扩建项目喷漆生产线残次品的产生量为成品的1%，则为5000个/a。 （2）生活垃圾 本项目员工25人，职工生活垃圾产生按照每人每天0.5kg 计，则年产生生活垃圾约为3.75t/a，收集后由环卫部门清运。 根据《国家危险废物名录》规定鉴别，废水性环保纳米漆渣属于危险固废统一收集后交由有资质的单位处理。本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 （3）危险固废 1）废活性炭 本项目采用“水喷淋+UV光解净化器+活性炭吸附器”对有机废气进行处理，活性炭长期使用会饱和，需要定期更换，根据资料调查分析，活性炭对有机废气的处理效率为60%~65%，本项目按照60%计算。1kg活性炭可以吸附0.25kg的有机废气；根据业主提供的资料，活性炭箱外壳尺寸：长900mm*宽1100mm*高1240mm，活性炭含量为0.3立方米，每台活性炭箱含碳量为60公斤，一次装填活性炭可吸附0.015t废气。活性炭对颗粒物吸附效率一般，可以忽略不计。根据前面废气工程分析，项目有机废气产生量为0.07t/a，收集效率为90%，经活性炭处理净化效率60%，经核算，项目活性炭处理的有机废气约0.0378t/a，需要0.17t活性炭处理，废弃活性炭为被吸附的气体的量和活性炭本身的用量之和，则本项目废活性炭产生量为0.2078t/a。本项目产生的废弃活性炭属于《国家危险废物名录》中所列的危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，危险特性为T。建设单位将其交由有资质单位回收处置。 2）废紫外灯管 本项目废气处理设施日常运行会产生废紫外灯管，项目1套UV光解净化器使用的灯管约为20支，每支重约0.3kg，这些灯管使用寿命为两年，本项目共有1套UV光解净化器，因此，每两年需更换1次，其更换1次产生量约为6kg，则平均每年产生量为3kg（即0.003t/a）。对照国家危险废物名录，此类灯管属于HW29含汞废物（编号为900-023-29），需交由有处理资质的危险废物处理的单位进行回收处理。 3）废水性环保纳米漆渣 本项目漆渣主要产生于水帘喷台，漆雾混溶在喷漆台水内，经投加水性环保纳米漆凝聚剂后会形成疏松团块并浮于水面，固体份在絮凝剂作用下在水中形成漆渣，此漆渣属于HW12染料、涂料废物（编号为900-252-12），需定期打捞清理。根据工程分析，项目水性环保纳米漆用量0.5t/a，则漆渣产生量0.025t/a。 5、项目扩建前后主要污染物排放“三本帐” 本项目扩建前后污染物排放“三本帐”情况详见表23。 表23建设项目扩建前后污染物排放变化情况表 污染物种类 原有 工程 扩建工程 总体工程 以新带老削减量（t/a） 排放增减量（t/a） 排放量（t/a） 排放量（t/a） 预测排放量（t/a） 废水总量 0 0 0 0 +0 CODcr 0 0 0 0 +0 NH3-N 0 0 0 0 +0 漆雾（有组织） 0 0.00562 0.00562 0 +0.00562 漆雾（无组织） 0 0.0063 0.0063 0 +0.0063 VOCs（有组织） 0 0.0063 0.0063 0 +0.0063 VOCs（无组织） 0 0.007 0.007 0 +0.007

# 主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有机废气 | VOCs | 5.25mg/m3，0.063t/a （有组织） | 0.53mg/m3，0.0063t/a （有组织） |
|  |  |  | 0.007t/a （无组织） | 0.007t/a （无组织） |
|  |  | 漆雾 | 4.69mg/m3，0.0562t/a （有组织） | 0.47mg/m3，0.00562t/a （有组织） |
|  |  |  | 0.0063t/a （无组织） | 0.0063t/a （无组织） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 240t/a | CODcr | 250mg/L，0.06t/a | 生活污水与原有的生活污水经三级化粪池经处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排入揭阳市产业园市区西区污水处理厂作深入处理 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.036t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，0.006t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L，0.036t/a |  |
|  | 喷淋废水 540t/a | SS | 300mg/L，0.11t/a | 喷淋废水经沉淀池沉淀后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准后回用于废气喷淋，不外排 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.16t/a |  |
| 固 体 废 物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 交由环卫部门处理 |
|  | 生产工序 | 喷漆生产线残次品 | 5000个/a | 外售给回收单位 |
|  |  | 废包装桶 | 20个/年 | 由供应商回收 |
|  |  | 废水性环保纳米漆渣 | 0.025t/a | 统一收集后交由有资质的单位处理 |
|  |  | 废活性炭 | 0.2078t/a | 交由有资质单位回收处置 |
|  |  | 废紫外灯管 | 0.003t/a |  |
| 噪 声 | 设备 | 噪声 | 70～85dB(A) | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）: 项目所在地位于工业区内，四周无古居、古木、风景、名胜及其它需重点保护的敏感生态保护目标。因此，项目运营过程中产生废气、噪声、固废等经过治理后，对该地区原有的生态环境影响轻微。 |

# 环境影响分析

营运期环境影响分析 一、水环境影响分析 本项目厂区内实行雨污分流，雨水排入雨水管网；生产废水为清洗废水、喷淋废水和除尘废水。 生产废水：清洗废水经过过滤沉淀后处理达到《城市污水再生利用----工业用水水质》（GB/T 19923-2005）产品与工艺用水标准后回用；除尘废水和喷淋废水经过沉淀后达到《城市污水再生利用----工业用水水质》（GB/T 19923-2005）产品与工艺用水标准后回用，不外排。因此对周围环境影响较小。 员工生活：本扩建项目生活污水产生量为240t/a，主要污染物为CODcr、BOD5、SS等。扩建项目的生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排入揭阳市产业园市区西区污水处理厂作深入处理。 （1）水环境评价等级 喷淋废水经沉淀池沉淀后回用于喷淋，生活污水经处理后经市政污水管网排放到市区西区污水处理厂，属于水污染影响型建设项目。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）对项目评价等级判定依据如下表所示。 表24 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/(m3/d)； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≤600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200 且 W＜6000 三级B 间接排放 — 由上表可知，项目生活污水经处理后经市政污水管网排放到市区西区污水处理厂，属于间接排放，因此本项目地表水环境影响评价等级应为三级B。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）的要求，地表水评价等级为三级B的建设项目可不进行水环境影响预测。 （2）项目废水污染物排放情况 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表25，废水污染物排放执行标准见表26，废水间接排放口基本情况见表27，废水污染物排放信息见表28。 表25 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODCr、 BOD5、 NH3-N、 SS 排入市区西区污水处理厂 连续排放，流量稳定 无 生活污水处理系统 三级化粪池 无 √企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 表26废水污染物排放执行标准表 序号 排放口 编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 生活污水排放口 CODCr、 BOD5、 NH3-N、 SS 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和《广东省地方标准水污染物排放限值》（DB44/26-2001）“城镇二级污水处理厂”第二时段一级标准较严者 CODCr≤40mg/L， BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L， NH3-N≤8mg/L 表27废水间接排放口基本情况表 序 号 排放口编号 废水排放量/(t/a) 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 名称 污染物 种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值/(mg/L) 1 生活污水排放口 240 排入市区西区污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 8:00~12: 00， 14:00~1 8:00 市区西区污水处理厂 CODCr、 BOD5、 NH3-N、 SS CODCr≤40mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L， 氨氮≤8mg/L 表28 废水污染物排放信息表 序号 排放口 编号 污染物种类 排放浓度/ (mg/L) 日排放量/ (t/d) 年排放量/ (t/a) 1 生活污水 排放口 CODCr 40 0.000032 0.0096 BOD5 10 0.000008 0.0024 SS 10 0.000008 0.0024 NH3-N 8 0.00000063 0.0019 全厂排放口 合计 CODCr 0.0096 BOD5 0.0024 SS 0.0024 NH3-N 0.0019 表29地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型□ 水环境保护目标 应用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵地及索耳场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水体；涉水的风景名胜区□；其他√ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放□；间接排放√；其他□ 水温□；径流□；水域面积□ 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B√ 一级□；二级□；三级□ 现状调查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建□；在建□；拟建□；其他√； 拟替代的污染源□ 排污许可证□；环评□；环保验收□；即有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他√ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ （） 监测断面或点位个数 （）个 现状评价 评价范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 评价因子 （） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ 达标区□ 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 预测因子 （） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制可减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域环境质量改善目标□；替代消减源□ 二、大气环境影响分析 扩建项目产生的废气主要是有机废气。 项目喷漆和烘干工序中产生少量的有机废气，污染因子为vocs。有机废气对人的危害最常见的是对眼、鼻、咽喉部位的刺激，引起眼睛刺痛和干燥感，眨眼频率增加、流泪；鼻咽部干燥、刺痛、鼻血、鼻塞，并出现咳嗽、声音沙哑和嗅觉改变等；咽喉充血、炎症；皮肤干燥、瘙痒、刺痛、红斑等，含量严重时会致使神经基能失调及痴呆、还会导致过敏性肺炎。因此，必须采取措施减少其对人体的危害。 项目车间产生的vocs量为0.07t/a，无组织排放量为0.007t/a。经有机废气由水喷淋+UV光解装置+活性炭处理后vocs的排放量为0.0063t/a，排放速率为0.0026kg/h，排放浓度为0.53mg/m3，均能够达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段二级标准要求，对周围大气环境影响较小。 项目无组织排放的非甲烷总烃排放量为0.007t/a，排放速率为0.0029kg/h。生产车间建筑面积400m2，车间在自然通风条件下（根据气象条件不同有一定差异），按车间总过堂面积400平方米计，小风条件风速0.5m/s，通风量为720000m3/h。据此车间内无组织排放的非甲烷总烃浓度为0.00040mg/m3，达到参照执行的无组织排放浓度标准要求，对周围大气环境影响较小。 为明确本项目是否需进一步分析废气对环境的影响，现对项目大气环境影响评价工作等级进行判定。根据项目大气污染物排放特点，项目生产过程中产生的废气为有机废气，主要因子为非甲烷总统，因此，本项目选取非甲烷总烃作为本项目的预测评价因子。 ①评价等级判别方法 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》(HJ2.2－2018)规定，选择推荐模式中的AERSCREEN估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。 评价选择正常排放的主要污染物非甲烷总烃的排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大地面浓度及其出现距离，然后根据最大地面浓度的占标率Pi确定评价工作等级，计算公式为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； —采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。另外，对于GB3095及地方环境质量标准中未包含的污染物，可参照附录D中的浓度限值。 评价工作等级按表30的分级判据进行划分，如污染物i大于1，取P值中最大者（Pmax）和其对应的D10％。 表30 评价工作等级划分判据 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax＜10% 三级评价 Pmax＜1% ②评价因子和评价标准 表31评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 （mg/m3） 标准来源 非甲烷总烃 8小时均值 0.60 《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中总挥发性有机物浓度0.6mg/m3（8小时均值） ③估算模型参数 估算模式参数见表32。 表32 项目主要污染物参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） —— 最高环境温度/℃ 38.7 最低环境温度/℃ 1.6 土地利用类型 农村 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 否 岸线距离/km / 岸线方向/° / ④污染物源强及参数 表33 点源参数表 名称 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/（kg/h） 排气筒G1 15 0.3 30.2 20 2400 正常 0.0026 表34 面源参数表 名称 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/ ° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 污染物排放速率 非甲烷总烃 26.67 15 30 5 2400 0.0029 ⑤估算方案 估算正常工况下项目大气污染物排放的最大环境影响。 ⑥估算模式计算结果 本项目采用AERSCREEN 估算模型对本项目评价等级进行判断。 图7-1 项目排放最大地面浓度预测结果截图 图7-2 项目排放最大地面浓度预测结果截图 表35 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 排气筒G1 非甲烷总烃 600.0 0.00116 0.06 / 生产车间矩形面源 非甲烷总烃 900.0 0.00187 0.09 / 表36 评价工作等级 评价等级 一 二 三 评价工作分级判据 Pmax≥10% 1%≤Pmax≤10% Pmax<1% 根据估算模型预测结果，项目排放主要污染物的最大浓度占标率为0.00%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，不进行一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 ⑦污染源调查 表37 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/ （mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/ （t/a） 主要排放口 / / / / / / / / / / / / 主要排放口合计 / / 一般排放口 1 有组织排放口G1 非甲烷总烃 0.53 0.0026 0.0063 表38本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 （t/a） 标准名称 排放限值 （mg/m3） 1 喷漆烘干 非甲烷总烃 车间通风 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段无组织排放监控浓度限值 4.0 0.007 无组织排放总计 无组织排放总计 非甲烷总烃 0.007 表39 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a) 1 非甲烷总烃 0.0133 ⑧大气评价结论 根据AERSCREEN 预测结果，本项目属于三级评价项目，不需进一步预测与评价，不需设置大气防护距离。经污染源核算，项目大气污染物经处理后达标排放，对周围大气影响不大。 表40大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级( 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km□ 边长=5km√ 评价因子 SO2 +NOx 排放量 ≥2000t/a□ 500~2000t/a□ ＜500 t/a√ 评价因子 基本污染物：(PM10) 包括二次 PM2.5□ 不包括二次 PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准 □ 附录 D √ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （/）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测□ 现状评价 达标区√ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 √ 预测范围 边长≥ 50km□ 边长 5～50km □ 边长 = 5 km√ 预测因子 基本污染物：(/) 其他污染物：(/) 包括二次 PM2.5 □ 不包括二次 PM2.5√ 正常排放短期浓度贡献值 本项目最大占标率≤100%□ 本项目最大占标率＞100% □ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 本项目最大占标率≤10%√ 本项目最大标率＞10% □ 二类区 本项目最大占标率≤30%□ 本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放 1h 浓度贡献值 非正常持续时长 （/）h 非正常占标率≤100% □ 非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 叠加达标√ 叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% √ k ＞-20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃) 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（/） 监测点位数（/） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受√ 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ / ）厂界最远（ / ）m 污染源年排放量 SO2:（/）t/a NOx:（/）t/a 非甲烷总烃:（0.0133）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 三、声环境影响分析 扩建工程噪声来源于设备等运行时产生的噪声，约75-90dB（A）。噪声可以引起人的听力损失、引起心脏血管伤害、使人体内分泌紊乱、影响人的睡眠质量、致使人的情绪激动。 项目主要设备噪声源为点源，其向外传播的过程中，可近似认为半自由声场中扩散，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的计算公式如下： 噪声值声衰减预测公式： Lp（r）= Lp（r0）-20lg（r/r0） 式中：Lp（r）—距噪声源距离为r处等效A声级值，dB（A）； Lp（r0）—距噪声源距离为r0处等效A声级值，dB（A）； r—预测点距噪声源距离，m； r0—距噪声源距离，以1m计。 各预测点的等效声级值用下式叠加： 式中：Leqg－建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi－第i个声源对预测点产生的A声级，dB(A)； T－预测计算的时间段，s； ti－i个声源在T时段内的运行时间，s。 项目所在厂房为标准厂房，噪声通过墙体隔声可降低23～30dB（A）（参考文献：环境工作手册—环境噪声控制卷，高等教育出版社，2000年），本项目墙体隔声量取25dB（A），同时项目对空压机等采取了消声、减震等措施。 对各设备采取各种降噪措施后，经预测项目各厂界噪声贡献值见下表。 表41 项目厂界预测值 单位：dB(A) 厂界点位 背景值 预测贡献值 预测值 标准限值 是否达标 昼间 昼间 西面厂界 52.1 31.4 52.1 60 达标 北面厂界 53.7 18.4 53.7 60 达标 南面厂界 52.4 22.4 52.4 60 达标 东面厂界 52.3 38.9 52.3 60 达标 注：项目夜间不生产。 根据预测，项四周厂界的噪声贡献值昼间均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准，对周边声环境影响不大，由于项目夜间不生产，故夜间对环境无影响。根据评价单位现场踏勘，项目所在地周边都是其它企业，项目正常运营期间设备噪声对其影响不大。但为保持厂界噪声值达标，环评建议做好一下噪声防范措施： ⑴部分设备在安装过程应注意在机座与地面接触点加设减震橡胶垫，并按相应的安装规范进行安装。 ⑵应定期对各类设备进行日常检修，确保其处于良好的运行状态，避免异常噪声的产生。 同时项目运营期间，运输物料的运输车辆进出厂区时鸣笛、启动都会对周围环境造成一定的影响。因此，车辆进出厂区应禁止鸣笛，并限速行驶，同时，项目可通过在厂区各类构筑物之间植树绿化的方法，减轻车辆进出厂区造成的噪声影响。 四、固体废物的影响分析 扩建项目主要固废为生活垃圾、次品、废水性环保纳米漆渣、废活性炭、废紫外灯管、废包装桶。 根据《国家危险废物名录》规定鉴别，废水性环保纳米漆渣、废活性炭、废紫外灯管属于危险固废统一收集后交由有资质的单位处理。本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。 生活垃圾收集后由环卫部门清运。残次品统一收集后外售给回收单位。 本扩建项目固废均可得到安全、妥善的处理和处置，控制率可以达到100%，不会产生二次污染。 经过以上治理措施妥善安置后，固废不会对周围环境造成明显的不良影响。 五、环保投资估算 项目主要环保投资详见表42： 表42扩建项目治理措施验收一览表 治理对象 扩建后新增环保措施 投资 （万元） 生活污水 / 0 喷淋废水 沉淀池 1 有机废气 水喷淋+UV光解装置+活性炭 6 生活垃圾 交由环卫部门处理 3 废水性环保纳米漆渣、废活性炭、废紫外灯管 交由有资质的单位处理 残次品 统一收集后交由专业公司回收利用 废包装桶 收集后由供应商回收 机械噪声 采取降噪、减震、消声等措施 合计 10 六、 项目“三同时”验收 根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和国家环保总局第13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定。建设项目环境保护设施与建设项目主体工程必须同时投产或者使用。建设项目竣工后，环境保护主管单位必须对项目的环境保护设施进行“三同时”验收。建设单位在验收通过后方可进行生产活动。本项目运营期“三同时”验收项目如下表示： 表43 扩建项目“三同时”验收一览表 项目 措施 治理效果 大气环境 有机废气 有机废气由收集后引到水喷淋+UV光解装置+活性炭处理后通向不低于15m的烟囱高空排放 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2010）第二时段非甲烷总烃二级排放标准 水环境 喷淋废水 经沉淀处理达标回用 处理后达到《城市污水再生利用----工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺用水标准，然后回用 生活污水 三级化粪池 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准进入市区西区污水处理厂作深入处理 噪声 设备噪声 合理布局，隔音减振，绿化带吸声等 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类 固废 废水性环保纳米漆渣、废活性炭、废紫外灯管 交由有资质的单位处理 对周围环境无影响 残次品、边角料 统一收集后交由专业公司回收利用 废包装桶 收集后由供应商回收 生活垃圾 环卫部门收集定期清理。

环境风险评价

一、环境风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度。提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 环境风险评价把事故引起的厂（场）界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。环境风险评价在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。环境风险评价与安全评价的主要区别是：环境风险评价关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。 二、风险识别 1、风险识别的范围和类型 本项目主要环境风险来自原辅材料中化学品的运输、储存、使用过程发生意外泄露，由此引起的火灾爆炸及次生危害带来的环境影响。本次评价按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2019）的要求，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析、预测及评价，以此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目的事故发生频率，减轻事故风险对环境的危害。 2、风险识别 本项目从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 结合《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018），对本项目所有环境风险物质进行识别，根据分析，水性环保纳米漆中所含化学成分涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2019）的危险化学品，量较小，构不成环境风险源。 三、风险评价 环境风险是指某建设项目的兴建、运营所引发的或面临的灾害对人体健康、经济发展、生态系统等所造成的风险。环境风险是本项目的一个主要环境问题，目前国内企业生产中的事故时有发生，事故产生的后果均较为严重。 本项目使用的化学品为水性环保纳米漆，水性环保纳米漆中所含化学成分涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2019）的危险化学品。 1、环境风险辨识 企业在生产过程使用了含有有毒物质二甲苯的水性环保纳米漆，水性环保纳米漆在运输、使用、储存、处理过程中均存在一定的事故风险隐患。根据对同类项目的类比调查分析，该项目事故风险类型确定为：火灾、爆炸、泄漏。储存过程中的原料桶、运输容器和使用过程中均有可能产生危险物质的泄漏，进而导致火灾、爆炸事故。 2、重大危险源识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定的临界量，本项目储存的危险物质的量与导则规定的临界量的比值小于1，构不成重大危险源。 3、储运方式 水性环保纳米漆以桶装形式由卡车拉至本项目所在厂区，每次用完由生产厂家送货，并回收原料空桶。原料空桶暂存在危废间内，做好防渗、防腐、防风、防雨等措施。 4、风险防范分析 本项目防范措施主要体现在风险管理方面，拟建项目设计、建造和运行要科学规划、合理布局，严格执行我国颁布的国务院令344 号《危险化学品安全管理条例》等有关法规。 1）运输过程污染风险及防范对策 由于危险物品的运输较其他货物的运输有更大的危险性，因此在运输中应特别小心谨慎、确保安全。为此应注意以下几个问题： a．合理地规划运输路线及时间，运输时必须谨慎驾驶，以免事故发生。 b．危险物品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险物品的车辆、工具 相对固定，专车专用。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险物品的运输任务始终是由有专业知识的专业人员来担负，从人员上保障危险物品运输过程中的安全。 c．被装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴《危险货物包装标志》（GB190-85）规定的危险物品标志。 d．在危险物品的运输过程中，一旦发生意外事故，驾驶员和押运人员应在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失减至最小范围。 2）危险化学品仓库贮存过程的事故及对策 a．贮存间温度不宜超过30℃。远离火种、热源，防止阳光直射。验收时要注意名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b．每种物品应注明物品的名称、数量、特性及扑救方法； c．涂装车间必须采取妥善的防雷措施，以防止直接雷击和雷电感应。涂装车间配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 d．有毒物品的贮存应做到“五双制”，即双把锁、双人取、双人用、双本帐、双人管。 3）生产过程的事故及对策 “预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。建议做好以下几个方面工作： a、生产过程中严格执行国家、行业有关劳动安全卫生的法规和标准规范： b、采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施； c、加强管理，提高员工水平和意识； d、在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用具、用品、灭火器等； e、在装置易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备，洗眼器和安全淋浴喷头等设施。 4）事故应急措施 事故处置的核心是及时报警，正确决策，迅速扑救。为采取有效行动，应有充分的应急措施。 a、除报警、通讯系统外，应设立事故处置领导指挥体系。 b、事先制订有效处理事故的应急行动方案，废气处理系统出现故障时，应尽快停止生产，及时抢修，待废气处理系统正常运转后，方能投入再生产。 c、明确领导、部门、个人职责，按计划落实到单位和个人。 d、应有制止事故蔓延、控制和减少影响范围和程度及扑救的具体行动计划，包括救护措施，保护厂内外人员和财产、设备及周围环境安全所必须采取的措施和办法。 e、工厂安全部门工作人员和富有事故处置经验的人员，要轮流值班，监视事故现场及其处置作业，直至事故结束。 四、公众参与 项目在网上征求公众意见（截图见附图），公示期为5天，项目进行公示期间，未有收到反对该项目经营意见。建设单位应与周围公众建立畅通的交流渠道，及时充分吸纳公众提出的合理化建议，并付诸行动，落实各项污染防治措施，杜绝污染事件发生。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 喷漆生产线 | 非甲烷总烃 | 有机废气由收集后引到水喷淋+UV光解装置+活性炭处理后通向不低于15m的烟囱高空排放 | 达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2010）第二时段非甲烷总烃二级排放标准 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS 氨氮 | 三级化粪池 | 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后进入市区西区污水处理厂作深入处理 |
|  | 喷淋废水 | BOD、SS | 经沉淀处理达标回用 | 处理后达到《城市污水再生利用----工业用水水质》（GB/T 19923-2005）工艺用水标准，然后回用 |
| 固体废物 | 生产工序 | 废水性环保纳米漆渣、废活性炭、废紫外灯管 | 交由有资质的单位处理 | 对周围无影响 |
|  |  | 残次品 | 统一收集后交由专业公司回收利用 | 对周围无影响 |
|  |  | 废包装桶 | 收集后由供应商回收 | 对周围无影响 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 对周围无影响 |
| 噪声 | 机械设备 | 机械噪声 | 隔声、减振、合理布局及加强管理 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类 |
| 其他 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 做好项目绿化工作，达到净化大气环境、降噪的效果。 做好废水的处理工作，保证水处理设施的正常运行。 妥善处置固体废物，杜绝二次污染。 按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好厂区周围绿化、美化。本项目的投产对附近的生态环境要素空气、水体、土壤和植被等无明显影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 揭阳产业园磐东铭思达五金厂拟利用已建厂房（项目中心坐标：N23°33′09.10′′，E116°18′18.83′′）建设揭阳产业园磐东铭思达五金厂扩建项目，年加工五金件25万个、塑料件25万个。扩建项目总投资50万元，环保污染防治投资10万元。 2、产业结构、规划相符性小结 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年)》和《广东省产业结构调整指导目录（2019年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，应为允许类。因此，本项目的建设符合国家及广东省的产业政策。 3、项目选址可行性结论 本项目选址在揭阳市产业园磐东街道。该项目废（污）水、废气、噪声和固体废物通过采取评价中提出的治理措施进行有效治理后，不会改变区域环境功能。则该项目的运营与环境功能区划相符合。 4、建设项目区域环境质量现状 区域空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；榕江北河（汤南至吊桥河下2km）水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求；区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，区域环境质量现状良好。 项目所在区域为工业用地，处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。 5、建设项目的环境影响分析结论 （1）水环境影响评价结论 本扩建项目产生的废水为生活污水。生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，经市政管网排入揭阳市产业园市区西区污水处理厂作深入处理。喷淋废水经沉淀池沉淀后满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准后回用于废气喷淋，不外排，对周围的环境影响不大。 （2）大气环境影响评价结论 有机废气采用水喷淋+UV光解装置+活性炭处理后达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2010）第二时段二级标准及无组织排放限值要求。 （3）声环境影响评价结论 项目生产过程中产生的噪声主要为络筒机等设备运转产生的噪声，经建筑隔声并加强管理后，项目四周厂界外1米的噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类排放限值，对周围声环境质量影响较小。 （4）固体废物影响评价结论 根据《国家危险废物名录》规定鉴别，废水性环保纳米漆渣、废活性炭、废紫外灯管属于危险固废统一收集后交由有资质的单位处理。本项目固体废弃物全部“零”排放，控制率达到100%，不会造成二次污染。生活垃圾收集后由环卫部门清运。残次品统一收集后外售给回收单位。本项目固废均可得到安全、妥善的处理和处置，控制率可以达到100%，不会产生二次污染。 二、建议 1、根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。 2、加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识。 3、搞好厂区的绿化、美化、净化工作； 4、建立健全一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行； 5、加强生产管理，实施清洁生产，从而减少污染物的产生量； 6、合理生产布局，建立设备管理网络体系，形成保证设备正常运行和正常维修保养的一系列工程程序，确保设备完好，尽可能减少污染物排放量； 7、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近居民等人员；单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律；法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益；环境效益相统一； 8、作好防范措施，防治废气、噪声扰民；一旦出现相关投诉，项目应立即停止生产并协调处理相关投诉，采取有效措施； 9、企业要定期或不定期委托具有监测能力和资格单位对本项目的有组织或无组织排放情况进行监测，以便掌握本项目污染及达标排放情况，一旦出现有投诉影响人体健康或污染物排放超过国家和地方有关环保标准，应及时停产并对环保设施进行检修。 10、今后若企业的生产工艺发生变化或生产规模扩大；生产技术更新改造，都必须重新进行环境影响评价，并征得环保部门审批同意后方可实施。 三、总结论 项目建设符合广东省和国家的相关产业政策。通过工程分析和环境影响分析，该项目产生的污染物（源），可以通过污染防治措施进行削减，达到排放标准的要求，对环境可能产生不良的影响较小。只要加强环境管理，落实好相关的环境保护和治理措施，确保污染物达标排放，且污染物排放总量控制在允许排放总量范围内，则项目在正常运营状况下不会对周边环境产生大的污染影响。从环保角度分析，项目的建设及运营是合理可行的。

预审意见: 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见: 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 建设项目环境保护审批登记表 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边环境示意图 附图4 项目敏感点分布图 附图5 《揭阳市城市总体规划 (2011-2035年)》中心城区近期建设规划图 附件1 营业执照 附件2 法人身份证 附件3 网上公示 附件4 噪声监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

附图1  项目地理位置图

# 附图3   项目周边环境示意图

附图4   项目敏感点分布图

附图5《揭阳市城市总体规划 (2011-2035年)》中心城区近期建设规划图

附件1   营业执照

附件2  法人身份证

附件3网上公示

附件4噪声监测报告

# Text boxes

五金件、塑料件

60

540

沉淀

60

喷淋用水

540

新鲜水：360

60

市区西区污水处理厂

240

300

三级化粪池

生活用水

附图1   项目地理位置图

水抛

离心甩干车间

P1排气筒

办公室

废水处理站

大门

机加工车间

喷漆车间

G1

G2

附图2  项目平面布置图

道路

厂房

厂房

厂房

本扩建项目范围

本扩建项目